## Slide 1: УСТРОЙСТВО ТРАКТОРОВ.
Преподаватель С.А.Кондратенко

## Slide 2: Ведущие мосты колесных тракторов.
Назначение механизмов ведущего моста колесных тракторов и самоходных машин, кинематические схемы.
Типы и конструкция главных передач.
Дифференциал, его типы, назначение и принцип работы, конструкция, кинематика.
Способы блокировки и работа блокировочных устройств.
Самоблокирующие дифференциалы.
Конечные передачи и бортовые редукторы.
Регулировки механизмов ведущих мостов.
Неисправности, причины их возникновения и признаки.
Стр.157-165

## Slide 3: Назначение механизмов ведущего моста колесных самоходных машин, кинематические схемы.

## Slide 5: Типы и конструкция главных передач.

## Slide 7: Дифференциал, его типы, назначение и принцип работы, конструкция, кинематика.

## Slide 10
Когда трактор движется прямо по ровной сухой дороге, оба ведущих колеса испытывают одинаковые сопротивления качению и нагрузки на колесах. Ведомая шестерня 5 главной передачи вращает вокруг своей оси корпус дифференциала с крестовиной и сателлитами.
Сателлиты, находясь в зацеплении с правой и левой полуосевыми шестернями, приводят их во вращение с одинаковой частотой. В этом случае сателлиты вокруг собственной оси не вращаются.
При повороте длина пути, преодолеваемая отдельными колесами трактора, разная, так как вращение внутреннего колеса замедляется, а наружного, наоборот, ускоряется. Сателлиты, вращаясь вместе с корпусом, своими зубьями упираются в зубья полуосевой шестерни, замедлившей вращение, и сообщают дополнительную скорость другой полуосевой шестерне. В результате этого наружное колесо, проходя больший путь, вращается быстрее.

## Slide 12
Дифференциал заднего мост блокируется фрикционной муфтой с гидроприводом от гидроусилителя рулевого управления. Автоматическая блокировка дифференциала (АБД) состоит из исполнительного механизма, установленного на кожухе левого тормоза 16, и датчика (управляет блокировкой), находящегося в гидроусилителе.
Исполнительный механизм представляет собой муфту. Ведущие 11 и ведомые диски муфты соединены соответственно со шлицами наружного конца хвостовика левой шестерни 6 конечной передачи и пазами корпуса Б муфты блокировки. С корпусом муфты связан опорный диск 10, жестко соединенный с блокировочным валом 14, который проходит через отверстие ведущей шестерни конечной передачи и шлицевым концом соединен с крестовиной 20 дифференциала.
При выключенной АБД диски муфты разжаты под действием пружин и дифференциал работает как обычно. При включенной АБД и движении трактора в прямолинейном направлении масло от гидроусилителя рулевого управления подается в полость между крышкой и диафрагмой 13. Давление масла через нажимной диск передается на фрикционные диски муфты. За счет сил трения сжатые между собой диски объединяют в одно целое левую ведущую шестерню 6 конечной передачи, связанную с ней левую полуосевую шестерню 19 дифференциала, блокировочный вал 14 и крестовину 20. В результате этого дифференциал блокируется, так как сателлиты не могут проворачиваться относительно левой полуосевой шестерни.

## Slide 27
Управление блокировкой дифференциала заднего моста
Автоматическая блокировка дифференциала предназначена для повышения тягово-сцепных свойств и проходимости трактора и состоит из двухдисковой гидроуправляемой муфты блокировки и электрогидравлической системы управления, обеспечивающей два режима работы: автоматический и принудительный.
Электрогидравлическая система управления блокировкой дифференциала заднего моста (рис. 10.3) состоит из пульта 8, датчика угла поворота направляющих колес, установленного на корпусе левого редуктора переднего ведущего моста, электрогидрораспределителя 27управления блокировки дифференциала, установленного на правой крышке коробки передач и связанного маслопроводом с муфтой блокировки дифференциала, соединительных кабелей 9 с колодками 11. Система запитана от бортовой электросети через два предохранителя, установленных в щитке приборов. На лицевой панели пульта , расположенного над правым боковым пультом управления трактором, установлены клавиша 4 управления блокировкой дифференциала и сигнализатор 3 включения блокировки дифференциала.
Переключатель 4 имеет 3 положения:
«Автоматическая блокировка дифференциала»—осуществляется при нажатии верхней части клавиши. При этом электрогидрораспределитель 27 перекрывает канал слива, масло по маслопроводу 12 поступает в муфту 13 блокировки и задний мост блокируется. При повороте передних колес на угол более 13° происходит автоматическая разблокировка дифференциала заднего моста;
«Блокировка отключена» — клавиша находится в среднем положении. Масло, поступающее к электрогидрораспределителю 27, направляется на слив;
«Принудительная блокировка» (нефиксированное положение) — нажата нижняя часть клавиши. При этом блокировка задних колес сохраняется и при поворотах передних колес.

## Slide 29
При передаче вращающего момента переднему мосту во время движения по прямой в случае буксования одного из передних колес сателлиты начинают вращаться на осях. Оси сдвигаются в пазах корпуса , и усилие, передаваемое цилиндрическими поверхностями сателлитов через чашку на фрикционные диски, будет возрастать для отстающей полуоси и снижаться для обгоняющей, что исключает раздельное буксование колес. Чем больше сопротивление на колесах, тем сильнее сжимаются диски и тем выше степень блокировки. Если трактор движется без буксования, то передний мост автоматически отключается муфтой свободного хода в раздаточной коробке и вращающий момент от двигателя дифференциалу не передается, и диски фрикционных муфт не сжимаются.

## Slide 36: Регулировка заднего моста
1.Регулировка подшипников дифференциала.
(В подшипниках дифференциала не должно быть осевого зазора. Допускается натяг не более 0,1 мм.)
2.Регулировка зацепления главной передачи.
(Боковой зазор в зубьях новых шестерен устанавливают в пределах 0,25…0,55 мм.)

## Slide 38: Регулировка переднего моста
1.Регулировка подшипников ведущей шестерни.
(Необходимость в регулировке подшипников ведущей шестерни возникает после 3000-5000 ч. работы, а также при замене деталей.)
2.Регулировка подшипников дифференциала.
(Зазор не должен превышать 0,05мм. )
3.Регулировка зацепления главной передачи.
(Зацепление шестерен главной передачи при эксплуатации регулировать даже при ощутимых износах зубьев не рекомендуется, так как их износ практически не нарушает нормальной работы.)
4.Регулировка подшипников верхней конической пары.
(Осевой зазор не превышал 0,05 мм.)
5.Регулировка зацепления верхней конической пары.
(Боковой зазор должен находится в пределах 0,2…0,55.)
6.Регулировка подшипников колес.
( Осевой зазор не превышать 0,05 мм.)
7.Регулировка зацепления шестерен нижней конической пары.
(Боковой зазор должен составлять 0,25…0,64.)

## Slide 40: Закрепление нового учебного материала:
- Охарактеризуйте назначение и дайте общую классификацию ведущих мостов?
-Приведите характеристику и общее устройство главной передачи?
-Для чего предназначен и как работает дифференциал?
-Расскажите об общем устройстве конического дифференциала?
-Для чего блокируются дифференциалы?

## Slide 41
Спасибо за внимание.